## Slide 1: Ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για αυτοματοποίηση κάθετης καλλιέργειας
Παππάς Γεώργιος Εφραίμ – Στασινός Αλκιβιάδης
Επιβλέπων Καθηγητής: Χατζόπουλος Αλκιβιάδης
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2022

## Slide 2: Στόχοι διπλωματικής εργασίας
Κατασκευή συστήματος που θα επιτρέπει τη διαχείριση και τον έλεγχο μιας εγκατάστασης κάθετης καλλιέργειας.
Βελτιστοποίηση του συστήματος ως προς την ενεργειακή κατανάλωση.
Εύκολη διεπαφή και έλεγχος του συστήματος από τον τελικό χρήστη.

## Slide 3: Τί είναι το vertical farming;
Vertical farming ή κάθετη καλλιέργεια είναι ένας τύπος καλλιέργειας σε κατακόρυφη πολυεπίπεδη διάταξη, σε εσωτερικό ελεγχόμενο περιβάλλον.
Δυνατότητα καλλιέργειας φυτών ανεξαρτήτως εποχής ή των ειδικών συνθήκων που μπορεί να προσφέρει (ή όχι) ένας τόπος.
Δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα.
Μείωση κόστους παραγωγής και της επιβάρυνσης στο περιβάλλον και στην υγεία των καταναλωτών.

## Slide 4: Αρχιτεκτονική Συστήματος

## Slide 5: Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Bluetooth Low Energy
  Μικροσκοπική κατανάλωσης ισχύος
  Ιδανικό για επικοινωνία μικρής εμβέλειας
NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things)
  Δυνατότητα αξιοποίησης υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής
  Ιδανικό για μετάδοση μικρού όγκου δεδομένων
  Χαμηλή κατανάλωση ισχύος (eDRX, PSM)
CoAP (Constrained Application Protocol)
  Ιδανικό για εφαρμογές με περιορισμένους πόρους ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.
  Βασισμένο στην αρχιτεκτονική REST
  Client/Server μοντέλο επικοινωνίας
  Βελτιστοποιημένο για αποστολή μέσω UDP

## Slide 6: Υλικό (Hardware) που χρησιμοποιήθηκε
Κεντρικός Κόμβος
Κόμβος Αισθητήρων
Cloud Server

## Slide 7: Κόμβος αισθητήρων
Επιλέχθηκαν αναπτυξιακές πλακέτες της Nordic Semiconductors
Για τους κόμβους αισθητήρων επιλέχθηκε η nRF52840DK
Υποστήριξη Bluetooth Low Energy, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee, …
Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσω ακροδέκτη για σύνδεση μπαταρίας.
Ακροδέκτες για εύκολη μέτρηση καταναλισκόμενου ρεύματος.

## Slide 8: Αισθητήρες
Αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας - BME280
  Επικοινωνία μέσω SPI
  0.1 μΑ κατανάλωση σε αδράνεια
Αισθητήρας έντασης φωτός - BH1750
  Επικοινωνία μέσω I2C
  1 μΑ κατανάλωση σε αδράνεια
Αισθητήρας υγρασίας χώματος - SEN0193
  Μέτρηση μέσω ADC
  5 mA συνεχής κατανάλωση

## Slide 9: Τροφοδοσία κόμβων αισθητήρων
Απευθείας τροφοδότηση του nRF52840 χωρίς να παρεμβάλλεται μετατροπέας τάσης.
Επιλογή μπαταρίας τύπου LiSOCl2 2600mAh, με σταθερή τάση εξόδου (3.6V) κατά την αποφόρτιση.

## Slide 10: Λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου
Άμεση και εύκολη χρήση σε συνδυασμό με τους μικροελεγκτές της Nordic.
Σύστημα προσαρμογής και παραμετροποίησης του συστήματος (Kconfig, devicetree).
Περιλαμβάνει τους απαραίτητους device drivers και ποικιλία βιβλιοθηκών.
Υποστήριξη για μια μεγάλη γκάμα από πρωτόκολλα όπως: CoAP, IPv6, MQTT, Bluetooth Low Energy.

## Slide 11: Τεχνική υλοποίηση κόμβων αισθητήρων
Το σύστημα ξεκινά με την εκκίνηση των απαραίτητων περιφερειακών.
Αν ο χρήστης δεν έχει ορίσει το επίπεδο (ράφι) στο οποίο βρίσκεται ο κόμβος, αυτός αναμένει τον ορισμό της παραμέτρου αυτής.
Ο κόμβος βρίσκεται μονίμως σε λειτουργία αδράνειας.
Ο κόμβος ξυπνά μόνο όταν ζητηθούν μετρήσεις από τον κεντρικό κόμβο.

## Slide 12: Τεχνική υλοποίηση κόμβων αισθητήρων
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το ράφι αναφοράς του κόμβου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή nRF Connect.
Επιπλέον ο κόμβος υποστηρίζει λειτουργία Device Firmware Upgrade (DFU) μέσω της ίδιας εφαρμογής.

## Slide 13: Κατανάλωση κόμβου αισθητήρων
Συνολική μέση κατανάλωση
Αυτονομία: ~25 έτη

## Slide 14: Κεντρικός κόμβος
Για τον κεντρικό κόμβο επιλέχθηκε η nRF9160DK (nRF52840 + nRF9160)
Υποστήριξη NB-IoT, LTE-M και GPS από το nRF9160 SiP
Δυνατότητα επικοινωνίας nRF52840 με nRF9160 μέσω UART.

## Slide 15: Τεχνική υλοποίηση κεντρικού κόμβου – nRF52840
Ο κεντρικός κόμβος διαιρείται σε δύο υποσυστήματα αφού αποτελείται από το συνδυασμό των nRF52840 + nRF9160
Bluetooth FSM
Measurements FSM
Control FSM

## Slide 16: Επικοινωνία nRF52840 - nRF9160
Μηνύματα από nRF52840 προς nRF9160

## Slide 17: Τεχνική υλοποίηση κεντρικού κόμβου
Υποσύστημα nRF9160
CoAP FSM

## Slide 18: Επικοινωνία nRF52840 - nRF9160
Μηνύματα από nRF9160 προς nRF52840

## Slide 19: Cloud Servers
Για τους cloud servers επιλέχθηκε ένα Raspberry Pi
Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Ethernet
Πλήρες λειτουργικό σύστημα Linux
CoAP Server
Web Server
Database

## Slide 20: Web Server – Διεπαφή με τον χρήστη
Backend: Python + Flask
Frontend: HTML

## Slide 21: Ροή πληροφορίας

## Slide 22: Μελλοντική εργασία
Υλοποίηση Android εφαρμογής
Σχεδίαση Printed Circuit Boards
Περαιτέρω ανάπτυξη διεπαφής

## Slide 23: Επίδειξη λειτουργίας
1 Κόμβος αισθητήρων με εγκατεστημένους αισθητήρες και μπαταρία
4 Κόμβοι με λογισμικό προσομοίωσης μετρήσεων
Ένας κόμβος ανά «γραμμή καλλιέργειας»
Κόμβοι αισθητήρων
Μετρήσεις κάθε 20 sec
Προσομοίωση συστημάτων προσαρμογής συνθηκών με LEDs
Κεντρικός κόμβος

## Slide 24: Ερωτήσεις;